## Slide 1: SONARUL SI ECOLOCATIA
PROIECT SEMESTRIAL
Anul școlar 2018-2019
LICEUL TEORETIC “GRIGORE” MOISIL” IAȘI
ELEVI:
Perju Rareș, Daniel Alistar, Ursachi Andrei
Clasa a X-a B
Îndrumător:
PROF. Smirnov Marius

## Slide 2: I. Sonarul
1.Informatii generale
Sonarul (engleză - SOund Navigation And Ranging) sau hidrolocator, este un aparat destinat descoperirii și determinării de la suprafață a poziției obiectelor (epavelor) aflate sub apă, funcționarea sa fiind bazată pe fenomenul de reflexie a undelor ultrascurte. Una din primele funcții a fost determinarea adâncimii (distanței până la fundul apei). Este folosit pe larg în și la pescuitul industrial.
Navele militare le au în dotare pentru supravegherea situației subacvatice în special pentru depistarea submarinelor și vice-versa - submarinele folosesc sonarele pentru a evita o eventuală apropiere de locuri periculoase și pentru a determina direcția și distanța spre țintă. Unul din posturile importante pe submarin este cel hidroacustic.
Există mai multe tipuri de sonare, a căror funcționare depinde de modul în care operează traductorul ultrason:
într-un singur plan (fie orizontal, fie vertical sau perpendicular pe direcția de deplasare)
în două plane (unul orizontal sau fix și altul vertical sau rotativ).
Sonarele moderne utilizează o frecvență normală de lucru de 100 kHz dar, datorită cerințelor diferite privind utilizarea acestora, au fost concepute și sonare cu frecvențe de 50 kHz sau de 500 kHz, acestea din urmă oferind o rezoluție mai înaltă și detalii mai fine. Indiferent de tipul său, un sistem sonar este alcătuit din câteva elemente de bază și anume:

## Slide 3
traductor ultrason remorcabil
cablu de remorcare
înregistrator grafic aflat pe ambarcațiunea de la suprafață.
După principiul de funcționare ele se împart în două categorii: active și pasive. Sonarul activ emite unde de scurtă durată care, întâlnind în calea sa diverse obstacole, sunt reflectate și recepționate de sonar. Sonarele pasive nu emană unde ci doar recepționează undele care se răspândesc prin apă. Sursa sunetelor în apă poate fi nu numai artificială - rotațiile elicelor (contactul paletelor cu apa), turațiile motoarelor ambarcațiunilor ci și naturală - pescuitul delfinilor, perturbațiile apei.
Sonar pentru navă militară:

## Slide 4
2.Cum functioneaza sonarele ?
Scanarea structurii utilizează o sondă specializată care reconstruiește o imagine tridimensională a suprafeței de sub barcă, inclusiv topografia fundului apei, locația peștilor și locurile unde ar putea fi pești. Utilizează fascicule multiple de sunet (tehnologie multi-fascicul) pentru a obține imagini foarte detaliate la 180 de grade sub barcă.
Cu această tehnologie, putem identifica ridicături de pământ, gropi și schimbări abrupte ale structurii de sub apă, locuri în care avem toate șansele să găsim pești.
Atenție: la Lowrance această tehnologie se numește DownScan, SideScan, StructureScan, la Humminbird se numește Down Imaging, Side Imaging, iar la Garmin DownVu and SideVu.
Side Scan scanează o suprafață la 180 de grade care include până la 70 de metri în dreapta și stânga bărcii (în total cam 150 metri). Sa gasim pestii cu tehnologia Side Scan pare greu pentru majoritatea pescarilor, din moment ce nu avem destule ecrane in barca. Avem tendinta de a selecta hartile sau Down Imaging si sa uitam de Side Scan.
Una din problemele cu care ne confruntam cand scanam zone cu substratul pietros este ca reflectia sonarului pe ecran este foarte luminoasa, iar pestii ne apar pe ecran ca niste zone foarte luminoase.

## Slide 5: II.Ecolocația
1.Informatii generale
Ecolocația (din limba greacă ēchō = ecou, sunet; + laina locare = a localiza) este o metodă de orientare în mediu și de detectare a obiectelor folosită de unele animale (cum ar fi liliecii, delfinii și unele păsări) prin care acestea își găsesc drumul, hrana sau evită obstacolele în timpul deplasării lor. Animalul emite o serie de sunete cu frecvență înaltă (adesea inauzibile pentru om) care ricoșează de obiecte sau obstacole și revin sub formă de ecou (ultrasunete), fiind detectate de urechi sau alți receptori senzoriali. Obiectul este localizat cu mare precizie cu ajutorul direcției ecoului și timpului scurs între emisia și recepția sunetului.

## Slide 6
2.Principiu
Echocația este aceeași cu sonarul activ , folosind sunetele făcute de animalul însuși. Rangingul se face prin măsurarea timpului de întârziere dintre emisia sonoră a animalului și ecourile care revin din mediul înconjurător. Intensitatea relativă a sunetului primit la fiecare ureche, precum și întârzierea dintre sosirea la cele două urechi oferă informații despre unghiul orizontal (azimutul) de unde ajung undele de sunet reflectate.
3.Ecolocatia la lilieci
Spectrogram de vocalizări ale liliecii Pipistrellus . Detaliile sunt afișate ca treceri de impulsuri la o rată de repetare mai rapidă. Lapa pare să folosească un impuls hibrid care combină o crăpătură de frecvență accentuată, cu o coadă extinsă de frecvență constantă. O astfel de formă de undă poate oferi beneficii combinate ale estimării intervalului, precum și detecției schimbării Doppler.

## Slide 8
3.1.Apeluri ecologice
Liliecii aparținând subordonatei Microchiroptera (microbați) ocupă un set divers de condiții ecologice - pot fi găsiți în medii diferite, precum Europa și Madagascar , și vânează surse de hrană diferite de insecte, broaște, nectar, fructe și sânge. În plus, caracteristicile unui apel de ecolocație sunt adaptate mediului particular, comportamentului de vânătoare și sursei de hrană a bâtului particular. Totuși, această adaptare a apelurilor de ecolocație la factorii ecologici este limitată de relația filogenetică a liliecilor, ducând la un proces cunoscut sub denumirea de coborâre cu modificări și ducând la diversitatea Microchiropterei de azi.
3.2.Caracteristici acustice
Descriindu-se diversitatea apelurilor de ecolocație a liliecilor, este necesară examinarea frecvenței și a caracteristicilor temporale ale apelurilor. Este vorba de variațiile acestor aspecte care generează apeluri de ecolocație potrivite pentru diferite medii acustice și comportamente de vânătoare.

## Slide 9
3.3.Frecventa
Frecvențele de apel bat variază de la 11 kHz până la 212 kHz. [32] Liliecii insectivori de hawking aerieni au o frecvență de apel între 20 kHz și 60 kHz, deoarece este frecvența care oferă cea mai bună gamă și acuitatea imaginii și le face mai puțin evidente pentru insecte. [33] Cu toate acestea, frecvențele joase sunt adaptabile pentru unele specii cu pradă și medii diferite. Euderma maculatum , o specie care se hrănește cu molii, folosește o frecvență foarte scăzută de 12,7 kHz, care nu poate fi auzită de molii.
3.4.Modularea frecventei sifrecventa constanta
Apelurile de ecolocație pot fi compuse din două tipuri diferite de frecvență: frecvențe modulate prin frecvență (FM) și tonuri de frecvență constantă (CF). Un apel special poate consta în una, alta sau ambele structuri. O scanare FM este un semnal de bandă largă - adică, conține o mătură descendentă printr-o serie de frecvențe. Un ton de CF este un semnal de bandă îngustă: sunetul rămâne constant la o frecvență pe toată durata acestuia.

## Slide 10
3.5.Intensitae
Apelurile de ecolocație au fost măsurate la intensități între 60 și 140 de decibeli . Anumite specii de microbați își pot modifica intensitatea apelului la mijlocul apelului, reducând intensitatea în timp ce abordează obiecte care reflectă puternic sunetul. Aceasta împiedică revenirea ecoului de la asurzirea liliecii. Apelurile de intensitate ridicată, cum ar fi cele de la lilieci de aur-hawking (133 dB), sunt adaptabile la vânătoarea în cerul deschis. Apelurile lor de intensitate ridicată sunt necesare pentru a avea chiar și detectarea moderată a împrejurimilor, deoarece aerul are o absorbție ridicată a ultrasunetelor și deoarece dimensiunea insectelor oferă doar o țintă mică pentru reflectarea sunetului. În plus, așa-numitele "liliecii de șoaptă" au adaptat ecolocația cu amplitudine scăzută, astfel încât prada lor, molii, care au posibilitatea de a auzi apelurile de ecolocație, sunt mai puțin capabili să detecteze și să evite o liliacă care se apropie
3.6.Contextul auditive
Cortexul auditiv la lilieci este destul de mare în comparație cu alte mamifere. [43] Diferitele caracteristici ale sunetului sunt prelucrate de diferite regiuni ale cortexului, fiecare oferind informații diferite despre locația sau mișcarea unui obiect țintă. Majoritatea studiilor existente privind prelucrarea informațiilor în cortexul auditiv al liliecilor au fost efectuate de Nobuo Suga pe liliacul mustar , Pteronotus parnellii . Apelul băiatului are atât tonuri de ton CF, cât și componente pentru măturărea FM.

## Slide 11
4.Cutite de balena
Biosonar este valoroasă pentru balenele dințate (subordona Odontoceti ), inclusiv delfini , porpoises , delfini râuleți , balene ucigătoare și balene spermă , deoarece locuiesc într-un habitat subacvatic cu caracteristici acustice favorabile și unde viziunea este extrem de limitată în gama datorită absorbției sau turbidității .
5. Șerpi, tenreci și șobolani
Mamiferele terestre , altele decât lilieci cunoscute de echolocate includ două genuri ( Sorex și Blarina ) ale scorpii și tenrecs din Madagascar . Acestea includ șarpele rătăcitor ( Sorex vagrans ), șarpele comun sau Eurasia ( Sorex araneus ) și șarpele cu coadă scurtă ( Blarina brevicauda ). Natura răsunătoare a sunetului, spre deosebire de cele ale liliecilor, este amplitudinea scăzută, bandă largă, multi-armonică și frecvență modulată. Acestea nu conțin "clicuri de ecolocație" cu reverberații și ar părea a fi utilizate pentru orientare spațială simplă, de proximitate. Spre deosebire de lilieci, rechinii folosesc ecolocarea doar pentru a-și investiga habitatul, mai degrabă decât pentru a indica alimentele.

## Slide 12: SFARSIT